| № п/п | Наименование | Товары (работ, услуги) | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станок для заточки коньков | Профессиональный автоматический станок для заточки коньков | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | штука |  |
|  |  |  | Мощность | 200 | Ватт |  |  |
|  |  |  | Тип коньков | Фигурные |  |  |  |
|  |  |  |  | Хоккейные |  |  |  |
|  |  |  | Скорость вращения абразивного круга | 3000 | Оборотов в минуту |  |  |
|  |  |  | Наличие алмазного карандаша | да |  |  |  |
|  |  |  | Форма заточки | Радиусная |  |  |  |
|  |  |  |  | Плоско-угловая |  |  |  |
|  |  |  | Наличие дополнительной металлической защиты от пыли при заточке | Да |  |  |  |
|  |  |  | Наличие на станке розетки для подключения пылесоса. | Да |  |  |  |
|  |  |  | Автоматическое вкл\выкл пылесоса при старте заточки и ее завершении | Да |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 760 | Миллиметров |  |  |
|  |  |  | Ширина | 300 | Миллиметров |  |  |
|  |  |  | Высота | 310 | Миллиметров |  |  |
|  |  |  | Вес | 24 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Наличие самоцентрующегося, относительно заточного камня, механизма фиксации лезвия | Да |  |  |  |
|  |  |  | Размер абразивного диска | 150х6х20 | Миллиметров |  |  |
|  |  |  | Наличие включение станка ключом | Да |  |  |  |